## Slide 1: Восстановление аналогового видеосигнала из SDR-данных
Детекция синхроимпульсов и разметка видеопотока

## Slide 2: FM-демодуляция

## Slide 6: Dc-filter
Из сигнала вычитается среднее значение, чтобы убрать постоянную составляющую и центрировать уровень относительно нуля.

## Slide 7: Notch filter
Цель этого шага - ослабить цветной-компонент (4.43) и оставить в основном яркостную составляющую, чтобы картинка была стабильнее и чище при последующей разметке строк.

## Slide 8: Low-pass filter
После подавления цветовой поднесущей применяется low-pass фильтр, который убирает остаточные высокочастотные шумы и артефакты FM-демодуляции, сохраняя основную яркостную информацию.

## Slide 9: Low-pass filter

## Slide 10: DC filter
После фильтрации базовый уровень может немного смещаться, поэтому DC-компонента удаляется повторно.

## Slide 11: DC filter
После фильтрации базовый уровень может немного смещаться, поэтому DC-компонента удаляется повторно.

## Slide 12: Нормализация
Сигнал приводится к единой шкале уровней: sync tip, blanking level и активная видеочасть становятся сопоставимыми по амплитуде на всём фрагменте записи.

## Slide 13: Нормализация
После нормализации HSYNC становятся отчётливо отделимы по амплитуде от видеоданных.

## Slide 14: Hsync detect
HSYNC определяется простым пороговым правилом: точки, где сигнал опускается ниже порога синхронизации, считаются кандидатами на начало строки

## Slide 15: Попытка декодирования сигнала
HSYNC распознается нормально.
VSYNC был проигнорирован и все кадры просто склеиваются в одно горизонтальное полотно.
Параметры фильтров подбирались через интерактивное окно

## Slide 16: Восстановление аналогового видеосигнала из SDR-данных
Детекция синхроимпульсов и разметка видеопотока